臺中市政府環境保護局

后里資源回收廠

修訂日期：108.11.27

清運作業安全須知及進廠危害告知      頁次：1/2

# 1、進出廠須知

(1)每日出車前應落實檢查油、水、電、煞車與輪胎狀況，本廠地磅限重40公噸，請勿超重使用。

(2)廠區內行車時速不可超過二十公里，進出地磅、下坡、轉彎路段應減速慢行，遵守相關標誌規定。

(3)乘車請繫安全帶，駕駛應隨時注意往來人車動態，車輛行進間人員不可站立搭乘於車體後方。

(4)廠區內不可從事飲酒、聚賭、鬥毆及其他不法情事，酒醉者及服裝儀容不整者(打赤膊、穿拖鞋)不得進廠。

(5)清運作業區域限於地磅及傾卸平台，廠內其他區域請勿進入。

(6)請勿觸碰或操作本廠各項開關、設備，以免造成危險。

(7)本廠區全面嚴禁吸菸，且傾卸平台區域嚴禁任何明火。

(8)卸灰走道進行作業時，嚴禁任何人員及車輛進入該工作區域。

# 2、過磅須知

(1)進入本廠作業請依規定申請出入證並檢附本危害告知單，進入作業前請先主動出示出入證，無出入證者不得入廠。

(2)前車尚未完成過磅程序前，後車請於跳動路面標線前停車等候，待前車駛離磅台，且入磅綠燈亮起，後車方可進入磅台過磅。

(3)欲進入傾卸平台作業人員，請憑出入證於地磅室換取代管卡，領有代管卡後方可進入傾卸平台作業，離廠時請至地磅室換回出入證。

(4)人員換證時勿用跑步方式，應隨時注意是否有左右來車，以避面遭到衝撞。

(5)車輛進入磅台應緩速慢行，尤應避免急停煞車造成地磅受損，車輛停止位置請勿壓及磅台以外區域，以免重量誤判。

(6)領取代管卡人員回到車內時，始可進行過磅，過磅秤重期間同車人員請勿離開車內，以免造成秤重誤差。

(7)車輛於地磅及傾卸平台作業時，請將駕駛座車窗搖下、打開大燈、停止使用行動電話且將車內音響關閉。

(8)本廠地磅、傾卸平台出入口限高4.2公尺，車輛進、出前，請確認車斗、抓斗、後蓋或車身任何部分均已收妥，且高度低於4.2公尺。

(9)地磅及傾卸平台均設有限高警報裝置，遇警報響起、警示燈亮，表示車體超過限高，應立即停車檢查，確認車體無任何部份超過限制高度後再行駛離。

# 3、傾卸平台作業須知

(1)進入傾卸平台除將車窗搖下外，亦請將大燈開啟必遵守平台人員指揮、停止使用行動電話，以及將車內音響關閉。

(2)進行掀網作業請至本廠指定地點，並請使用安全帶，高度1.5公尺以上作業須有適當之安全上下設備及防墜設施，避免人員墜落危害。

(3)傾倒垃圾前請注意有無明火或悶燒冒煙情況，如有發現，應即停止傾倒、盡快駛離傾卸口，並通知平台人員。

修訂日期：108.11.27

頁次：2/2

# 3、傾卸平台作業須知

(4)請保持傾卸門口之乾燥及整潔，傾卸後殘餘之垃圾請即清掃乾淨。

(5)倒車接近傾卸口時，行駛速度3公里以下，並隨時注意車後情況，避免人員或車輛墜落之危害。

(6)垃圾傾倒完畢，車輛須移至傾卸口地面紅色區域外，人員方可接近傾卸口作業。

(7)人員進入傾卸口地面紅色區域前，請繫安全帶，避免墜落儲坑之危險。

(8)車輛行進及倒車時，嚴禁任何人員站立於車輛後方，倒車時駕駛應確認副手位置後再執行倒車或前進動作，清運司機未見到副手時不得倒車或採取任何動作。

(9)人員清掃時嚴禁將身體任何一部份放入車斗內，以避免壓傷。

(10)車輛停妥後應拉起手煞車，以避免動作時不慎造成無預期的倒退造成人員或車輛受傷。

(11)需利用抓斗掀網時，人員攀爬垂直爬梯有墜落之危險請佩掛安全帶。

(12)車輛倒車傾卸時嚴禁用車輪撞擊車輪擋使垃圾推擠出來，或將車輛駛上坑口車輪擋，避免車  輛掉落貯坑。

(13)使用堆高機、吊桿（起重機）或爪斗等機具設備，請依相關法規執行作業前點檢。

(14)進行吊掛作業時，人員勿站立於吊掛物下方及作業範圍內。

(15)垃圾種類繁雜，作業人員應注意預防生物性感染之危害，應穿戴反光背心、手套、口罩及安全鞋等個人防護器具。

(16)傾卸平台作業車輛往來頻繁，作業人員須注意交通安全。

(17)垃圾儲坑堆置垃圾，隨時有垃圾吊車作業，可能有缺氧、粉塵性、接觸性感染或垃圾壓覆之危害。

(18)嚴禁使用本廠任何插頭或插座，離廠前洗車亦嚴禁擅自開啟電盤箱以避免感電危險。

(19)清洗車輛嚴禁將身體任何一部份深入車斗內以避免導致壓傷危險。

(20)附有抓斗之垃圾清運車輛，抓斗之荷重若超過三噸、屬危險機械或設備，操作人員應取得起重機檢查合格證、起重機的操作人員合格證、吊掛作業人員合格證始可操作。

(21)人員座在上方操作椅上操作，高度已超過兩公尺屬於高架作業，作業人員應依法，穿戴安全帶及安全帽。

(22)清運單位司機於平台作業時依法應穿戴反光背心及安全帽。

(23)平台行車時速不可超過10KM，清運單位司機應遵守平台管理員的指揮引導，以免發生危險。

(24)傾卸平台紅色區域，除清運車輛外，嚴禁任何形式車輛進入紅色警戒區內。

(25)車尾門執行開啟、擠壓或關閉作動時，嚴禁人員將頭、手或身體任何一部份伸入，也嚴禁人員站立於尾斗開啟與尾門中間，以避免捲夾及壓傷之危險。

# 4、洗車場作業須知

(1)洗車作業，後車斗開啟後須使用固定桿支撐固定，以避免壓傷之危險。

(2)洗車作業，人員須穿著安全帽、反光背心。

(3)洗車器具使用完畢後，須放回原位。

(4)車輛清洗後，地面須清除乾淨。

# 5、緊急應變

(1)如有人員墜落儲坑，請立即將任一傾卸口附近之紅色緊急停止按鈕壓下，通知平台人員，且協助管制車輛停止傾卸與拋入救援繩梯。

(2)傾卸平台設有高聲廣播電話、沖身洗眼器、救援擔架，可供緊急聯絡及救援使用。

(3)若人員因垃圾推擠過程不慎遭到噴濺應立即用流動之清水沖洗至少15分鐘以上。

對於上述危害告知內容本人皆已熟讀，並願意遵守，若有違反願意接受糾舉與勸導。

日    期 ：      年     月     日
單    位：                                         
姓    名：                                         （本人親簽）